## Slide 1: title：An Improved Bearing Fault Diagnosis Method using One-Dimensional CNN and LSTM author：Honghu Pan − Xingxi He* from：Chongqing University, The State Key Laboratory of Mechanical Transmissions, China level：Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering （SCI 4） IF：1.139

## Slide 2: 提出了一种新的模型CNN-LSTM用于轴承的故障诊断，结合了CNN和LSTM的优点，不需要手动的提取特征，并且在测试集中达到了99%的准确率；它的训练速度比CNN、LSTM模型更快；比DNN模型鲁棒性更强，能够有效的防止过拟合。 CNN-LSTM：对输入数据进行特殊处理（处理的很好），增加了时间维度（振动信号数据本来就具有时间属性），通过CNN模型对数据进行一维卷积操作，将CNN模型的输出作为LSTM模型的输入，CNN-LSTM堆叠的模型有效的结合了CNN和LSTM各自的优势，通过实验，证明了此模型比传统的深度学习模型、传统的机器学习故障诊断的准确率更高。 不足：仍停留在实验环境上，不能真正应用于实际。一个是因为使用的数据为CWRU，此数据集适合做故障分类，而不适合做故障预测，另一个原因是CWRU数据太“干净”了，而真正的工业环境下，数据必然存在很多噪声，那么此模型是否还能这么好的工作呢？
Notes: 故障分类问题

## Slide 3: title：Rolling element bearing fault diagnosis using convolutional neural network and vibration image author：Duy-Tang Hoang a, Hee-Jun Kang b, from：School of Electrical Engineering, University of Ulsan, Ulsan, South Korea level：Cognitive Systems Research（SCI 4） IF：1.384

## Slide 4: 提出了一种新的模型VI-CNN用于轴承的故障诊断，将振动信号直接作为神经网络的输入，所以它不需要人工提取特征； VI-CNN：它是基于二维形式的振动数据进行卷积的，也被称为振动图像，因为CNN模型被证明在图像识别领域有较高的准确率，而图像本质上也是二维形式的数据。通过实验证明，VI-CNN模型达到了100%的准确率；同时，VI-CNN模型在不同电机负载时，它不需要重新训练模型，也有98%-99%的准确率，比其他模型要好；最后，实验还证明了在嘈杂环境下VI-CNN也有很好的诊断准确率（容忍噪声的能力），所以此模型的鲁棒性较强。 不足：将原始的振动信号转为振动图像，作者使用的是数据归一化前后的幅度，如400个点可以转换为20*20的振动图像（为什么选择20*20？），图像的像素值即幅度，那么是不是还有其他的方法将振动信号转为振动图像呢？ 作者使用的数据为CWRU实验数据，在工业环境中，是不存在如此‘干净’的实验数据的，故作者对CWRU数据添加了一种高斯白噪声，那么添加了高斯白噪声的数据与真实工业环境下的数据相比，有什么异同？ 选择合适的超参数也是故障诊断的一项挑战。
Notes: 故障分类问题

## Slide 5: 1、目前故障诊断中，关于时间序列的数据稀少，所以关于故障预测方面的研究很少，从CWRU数据集可以发现，它的轴承数据大约1s就有上万个数据点，而要使轴承设备在正常使用的过程中发生故障，那么产生的数据量是巨大的，所以神经网络学习的代价也会很大。 2、CNN有不同的卷积方式，上面两篇论文分别介绍了一维卷积和二维卷积，通过前两篇论文发现，其实每篇论文模型的网络结构并不难，不过即使是简单的模型它的准确率也达到了99%以上。那么再对模型进行优化是否还有意义? 3、如何让理论应用于真正的工厂环境？

## Slide 6: title：Rolling Bearing Diagnosis Based on CNN-LSTM and Various Condition Dataset author：Osamu Yoshimatsu1, Yoshihiro Satou2 from：Core Technology R&D Center, NSK Ltd., Fujisawa, Kanagawa level：annual conference of the prognostics and health management society（EI会议）

## Slide 7: 作者设计了一种模型CNN-LSTM，将CNN与LSTM结合的思想已经在工具的磨损状况预测中被证明有很好的效果。本文章的重点是在方法上，而不是在模型上。 作者的主要贡献在于，其一，将不同实验环境下的数据进行混合，作为训练数据，证明了CNN-LSTM模型在此种训练数据训练下，它的泛化能力比单一实验环境下更强；其二证明了通过此种训练数据得到的CNN-LSTM模型，它对噪声的容忍能力比CNN、LSTM的效果更好（预测准确率更高），也就是它可能更适合复杂的工业环境。 不足：模型预测的任务是一个二分类任务，即诊断轴承是否发生故障，而模型没有对是发生何种故障，发生故障的位置进行预测；作者使用的数据一部分是使用广泛的CWRU，一部分是自己公司实验平台得到的数据，但是具体使用CWRU、自己的数据的哪部分，没有详细数据说明，故有一种迷糊的感觉；作者一起使用的是三个不同实验台的数据，证明了混合数据训练的模型的泛化能力、降噪能力更强，但是是否能够真正运用在复杂的工业环境，还有待考验；最后，从实验发现，虽然通过混合数据训练的CNN-LSTM模型比CNN、LSTM模型要好，但是CNN-LSTM模型准确率也不高，是因为混合的数据太少了吗，比如训练集：data1 + data2 + data3(no fault)，测试集‘data3’，因为data3(no fault)太少了，还是什么其他原因呢？
Notes: 故障分类问题

## Slide 8: title：Defect Diagnosis of Rolling Element Bearing using Deep Learning author：Canan Tastimur1, Mehmet Karakose2 from：Firat University, Department of Computer Engineering, Elazig, Turkey level：2018 International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP)（EI会议）

## Slide 9: CNN模型被证明在图像识别领域十分优秀，所以作者使用了CNN模型，在CWRU的三种故障数据 + 一种正常数据中进行了实验，并且实验的结果召回率、精确度、特异性等等都达到了100%。 作者的贡献：这是和PPT第三页Rolling element bearing fault diagnosis using convolutional neural network and vibration image论文一样的思想，都是通过将初始振动信号数据转为二维的图像数据，然后使用CNN模型，但是此篇论文将初始振动信号数据转图像的形式更加的“暴力”，它是直接使用matlib画出图像，然后对图像进行分割，来创建图片训练库，并且训练的CNN模型十分优秀。 不足：将初始的振动信号数据，利用matlib画出图像，然后对图像进行分割来创建图片训练库，是否会破坏初始振动信号数据的原始意义，使用分割的图像进行训练是否是可解释的？虽然它的准确率很高。
Notes: 故障分类问题

## Slide 10: title：A Deep Learning Method for Bearing Fault Diagnosis Based on Time-Frequency Image author：JIANYU WANG , ZHENLING MO from：Center of Aerospace of Information Processing and Application, School of Aeronautics and Astronautics, Sichuan University level：2018 International Conference on Smart Communications in Network Technologies (SaCoNeT)（EI会议） 同时被IEEE ACCESS（SCI 2） IF：4.098

## Slide 11: 作者应用了迁移学习，迁移了Alexnet模型用于轴承故障诊断领域，通过迁移学习，只需要更改并训练网络的全连接层，这极大地减少了训练的时间。 作者的四大贡献：使用8大时频分析技术将时域信号转为时频图像，证明了CWT和FST时频分析技术在轴承故障诊断是更有效的，同时并分析了其他时频分析技术为什么不足；应用了迁移学习（迁移学习的应用和数据量和数据的相似度有关），极大地较少了训练的时间；迁移模型没有限制初始时域数据的长度，可以将不同长度的原始数据转换成相同大小的图像（224*244*3），并通过两个不同的实验分别使用多种时频分析技术（效果都大于90%），证明了迁移模型的泛化能力的强大；使用t-SNE可视化技术，分析了模型学习的过程。 不足：将时域信号通过时频分析技术转为时频图像，是需要一定的专家知识和先验知识的，同时，这是否会破坏振动信号的物理意义；虽然迁移学习可以极大地较少训练的时间，但是迁移的模型选择是很重要的，Alexnet也在不断地被改进；Alexnet将输入的图像限制为224*224*3,，不支持不同尺寸的图像。
Notes: 故障分类问题